## Slide 1
第3章 ARM 处理器 ——CPU的功能定位
冯诺依曼体系——五大功能部分，其中CPU包括了两个重要功能部分
控制器
运算器
存贮器
MEM
指令+数据
输入、输出
I/O
CPU
在今天
一个芯片包括5个功能部分也常见

## Slide 2
第3章 CPU的功能定位
控制器
由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，
它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
它的主要功能有：
(1)从内存中取出指令编码，并指出下一条指令在内存中的位置
(2)对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便运行规定的动作
(3)指挥并控制运算器、寄存器进行算术、逻辑运算
(4)指挥并控制CPU、内存和输入/输出设备之间进行数据访问
运算器
由算术逻辑单元(ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。 运算器接受控制器的命令而进行动作 ，是执行部件。
运算器主要功能：
(1)执行所有的算术运算
(2)执行所有的逻辑运算

## Slide 3
CPU对外访问

## Slide 4
ARM7内核信号

## Slide 5
哈佛体系结构 ARM9
哈佛结构是指程序和数据空间独立的体系结构，目的是为了减轻程序运行时的访存瓶颈，其程序指令和数据指令分开组织和存储的，执行时可以预先读取下一条指令

## Slide 6
ARM7 内核示意
地址总线
数据总线

## Slide 7
寄存器阵列——Register
CPU的重要部件
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13(SP)
R14(LR)
R15(PC)
XPSR
寄存器是CPU重要功能部分
可存储数据、参与运算和数据访问（地址）, 是指令构成的最普遍、基础形式
也是用户使用CPU的可见底层
寄存器相对存贮器
数量少——一般几个至几十个
速度快——可视为CPU速度
这里列出了ARM处理器最基本的17个寄存器 R0-15与
状态寄存器XPSR

## Slide 8
注意 R5，R0，R15[PC]
mem 0x20000006 地址及内容
注意 寄存器在机器中怎么发挥作用，寄存器普遍存在于指令操作中

## Slide 9
不是讲CPU吗？
怎么又是指令？
注意 R5，R3，R1，R0， R15[PC]
mem 0x20000004 1c 地址及内容

## Slide 10
状态标志寄存器---XPSR [F]
反映了运算的结果,也包括一些重要状态位
正/负 进位/借位
< / > 0 / 非0 ....
是关系运算，条件转移的结果或依据
if ( a >b ) then S1
else S2

## Slide 11
处理器模式 | CPSR:M[4:0]字段值 | 说 明 | 备 注
USR(用户) | 10000 | 正常程序工作模式 | 不能直接切换到其它模式
FIQ(快中断) | 10001 | 支持高速数据传输及通道 处理 | FIQ异常响应时进入此模式
IRQ(中断) | 10010 | 用于通用中断处理 | IRQ异常响应时进入此模式
SVC(管理) | 10011 | 操作系统保护模式 | 系统复位和软件中断响应时进 入此模式
ABT(中止) | 10111 | 用于支持虚拟内存或存储 器保护 | 实现虚拟存储器和存储器保护
UND(未定义) | 11011 | 支持硬件协处理器的软件 仿真 | 未定义指令异常响应时进入此 模式
SYS(系统) | 11111 | 用于支持操作系统的特权 任务等 | 同用户模式，但具有可以直接 切换到其它模式的特权
ARM处理器的N种工作运行模式

## Slide 12
 也称为指令计数器或指令指针，用于存放下一条要执行指令的地址。
 程序开始时，PC指向程序的第一条指令的地址，CPU根据该地址读取 指令并分析，如果不是转移指令，则CPU确定该指令的长度后，将PC加上该指令的长度，使其指向下一条指令的地址。
 如果读取的指令是转移指令，则CPU会按照转移地址来获取指令。
 CPU会重复执行上述过程
程序计数器(Program Counter, PC)----R15
CPU的重要部件

## Slide 13
算术逻辑单元ALU
（Arithmetic&logical Unit）
一般为整数字节8b、字16b、双字32bit
算术运算 （加+、减-，有时还包括乘*和除/）
逻辑运算（与、或、非、异或）
移位运算 （将一个字向左或向右移位或浮动特定位，移位可被认为是乘以2或除以2）。
CPU的重要部件
ALU
与计算器?
1011 0011 1101 1111
+ - & | 1111 1100 0000 1010
——————————————

## Slide 14
算术逻辑单元ALU
追求的是最最基本的运算类型
现实中 复杂的运算可通过多个基本运算复合、顺序完成
生活中计算器的运算类型比ALU多样、复杂、强大是正常的
受各自的指导思想决定

## Slide 15
乘法器
CPU的“非”重要部件
并非所有CPU都有乘、除运算（有乘法未必有除法）
——可通过多个加减、移位及循环流程完成
这往往出于降低算术逻辑运算部件复杂度考虑
在高端处理器中,往往有浮点处理部件（FPU）——适于复杂数值计算
其复杂度较常规ALU可能大的多 ——可成为性能差别的重要标志
桶形移位器—— 移位寄存器
是数据、地址处理的基本操作类型，一般ALU都具备
因其用途多样，在这里看做是ALU前的一个处理部件
如：LDR R1,[R0,R2,LSL#2];将R0+R2*4地址处的数据读出， 保存到R1中（R0，R2的值不变）

## Slide 16
指令译码与时序控制
CPU的重要部件
读取指令代码，分析指令类型
根据不同指令，通过各自时序驱动CPU内部、
外部各部分，完成指令要求的动作
从数字电路角度理解，CPU是一复杂的时序逻辑系统
由多个功能部分（模块或子系统）组成
在系统时钟（周期）下，各个部分或同步、或先后顺序，受译码的时钟信号驱动，陆续完成一条指令所需的步骤：
取指—译码—读操作数—执行—保存结果。。。
周而复始。。。。

## Slide 17
CPU的主要功能部件的观察对比——ARMv7：Intel8086

## Slide 18
 时钟周期T
  是CPU工作基本单位，所有操作以时钟周期为基准。
 总线周期（机器周期、CPU周期）
  CPU 一次访问（存、取）操作的时间称为总线周期
  可能由多个时钟周期T组成
  指令不同，所需的总线周期也不同
 指令周期
  执行一条指令所需要的时间称为指令周期。一般要几个时钟周期
  流水线情况下，指令周期会有不同理解
T1
T周期
T2 T3
CPU周期
（取指令）
T2 T3 T4
CPU周期
（执行指令）
T4 T1
指令周期

## Slide 19
一般CPU执行一条指令可以由若干步骤组成
取指令：从内存读取一条指令存入指令寄存器（ Instruction Fetch, IF）
译码：分析指令操作码（Instruction Decode, ID）
取操作数：根据指令需要，从内存或I/O端口读取操作数（Read Data, RD）
执行：CPU执行指令（Execution, EX）
保存结果：指令执行结果写入内存或I/O端口中（ Write Back, WB ）
ARMv7指令周期（参考）
1、大部分算术运算和逻辑运算指令都是单周期的（乘法例外）。
2、STR指令需要增加1个总线周期。如果地址位于内部SRAM，则是2个周期；如果地址位于AHB、VPB等外设总线上（例如访问外设的寄存器），由于局部总线和外设总线桥接还有额外延时，因此需要再增加一些周期数
3、LDR指令需要增加2个总线周期。同理，如果地址位于内部SRAM，则是3个周期；如果地址在外设总线上，同样需要再增加一些周期数，
4、对于一次操作多个寄存器的STM、LDM类指令，指令周期数与STR、LDR类似，但每增加一个寄存器需要增加一个总线周期，例如当地址位于内部SRAM、寄存器个数为N时，执行周期数为1+N（STM）和2+N（LDM）。
5、无条件跳转语句和跳转语句成功跳转，需要重新填充流水线，因此至少需要3个周期（假设访问程序存储空间是单周期的）。
6、乘法指令根据操作数位数的不同，从2-5个周期都有可能

## Slide 21
指令流水线思想
 |  |  |  | WB1 |  |  |  |  | WB2
 |  |  | EX1 |  |  |  |  | EX2 | 
 |  | RD1 |  |  |  |  | RD2 |  | 
 | ID1 |  |  |  |  | ID2 |  |  | 
IF1 |  |  |  |  | IF2 |  |  |  | 
指令1
指令2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
机器周期T
若不采用指令流水线技术，执行1条指令可能需5个机器周期，10个机器周期只能执行2条指令。
WB EX
RD
ID
IF
CPU是复杂时序数字电路系统
指令是分步、分布在不同功能部分渐进执行

## Slide 22
 |  |  |  | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | WB5 | WB6
 |  |  | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | EX7
 |  | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8
 | ID1 | ID2 | ID3 | ID4 | ID5 | ID6 | ID7 | ID8 | ID9
IF1 | IF2 | IF3 | IF4 | IF5 | IF6 | IF7 | IF8 | IF9 | IF10
指令1 指令2 … … 指令6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WB EX
RD
ID
IF
采用指令流水线技术，理想状况下，10个机器周期能执行6条指令（N-4）
指令流水线思想

## Slide 23
指令流水线思想
流水线思想在微处理器出现前就被提出。鉴于一条指令的执行可以分解成多个步骤，各步骤处理分布在CPU的不同处理部件，人们就设想能否在前一条指令处理到后期环节时，让下一条指令也进入CPU，来执行其前期步骤——这思想在汽车生产等流水线中已经得到体现，也取得相应的效益提升
从前面的观察可以看到, 指令处理可能分为N个步骤
若未采用流水线，M条指令执行需要M x N个时钟。
若采用流水线， 可望在 M+N-1个时钟完成。
在最理想情况下，可以近似认为，每个时钟周期可执行一条指令——即单周期指令执行
M x N vs M
一点分析———— 越大的N，更大的收益！？
CPU的主频是提升性能的直接因素，但作为CPU技术，不是单纯依赖频率等，流水线技术也是提升性能的重要努力
实际中，因指令及应用的多样性，流水线不能完全达到”最理想 “状况运行，特别是在条件转移指令运行后，后续的指令会根据前一结果发生流程变化，这就是”流水线中断“。因此，流水线是改善CPU性能的重要技术方法，但需要客观去看待。

## Slide 24
针对流水线技术，CISC与RISC面临的问题也有一定不同
CISC有更复杂的处理指令，意味有更大的N，理论上有更大的效率提升空间
但由于其指令多样，有简单与复杂指令，其处理步骤也有较大伸缩，意味其流水线设计与发挥有更大的挑战与不确定性
RISC相对类型少，处理步骤数伸缩有限，原则上有利流水线设计
但也使得其流水线长度不像CISC那么可观
发挥流水线的效能，除与应用问题密切相关外
编程设计与编译器的优化，也是重要因素
在指令数据无相关性时，可以有“乱序”运行方法存在

## Slide 26
I7属Nehalem架构，是4核心、8线程、64bit、4超标5261量发射、乱序执行的4102CPU，有165316级流水线（比专C2Q多两级）、48bit虚拟寻址和40bit物理寻属址
需要注意的是，不同思想的CPU，不能简单用主频、MIPS、流水线深度等来评价其性能水平。
参考

## Slide 27
高速缓存Cache
在CPU长期发展过程中，CPU的主频快于外部存贮部件MEM，即MEM是制约CPU乃至系统性能的一个瓶颈 ---------即使早期主频尚低时，在读取数据与指令代码时，往往需要插入等待周期Tw
4+1 下降20% 2+1 下降33%
在cpu中配备高速缓存，可缓解这个矛盾。这一定程度对应了性能与复杂度。
将当前处理的指令、数据加载到内部高速Cache，分页, ”命中率“

## Slide 28
Cache 【示意参考】

## Slide 29
仅参考

## Slide 30
CPU存贮管理 MMU
存贮管理的动因与背景
快速的的主存价格昂贵 vs
便宜的慢速大容量辅存不能快速随机读写
8G+128G 是怎么个梗？
有大量应用可能不断需要处理 vs
是否需要把所有数据、程序同时保存在MEM
即使在手机里也不断下载安装各种APP，并不断产生大量数据
少量的有限的MEM是否能满足大量应用与数据处理要求
500人的食堂能否满足2000人的服务
一个大学说培养了数十万学生，是在一个学年完成的吗？
分批进入餐厅的同学是否能得到准确、对应的服务？
。。。。。。。。。。。。

## Slide 32
微处理器部分成绩构成与评定 (50分）
1. 平时成绩（10分） 到课考勤，缺课一次 -3分；缺课三次以上成绩取消
2. 课堂测试（16分） 应知应会，基本概念，少量小规模解读类， 期末
3. 实践实验（24分 =4个项目 x 6分 5次共10个机时 ）
鼓励、加强自主学习与应用认识，要求有准备的设计
1）微处理器应用与基本IO 程序 设计
2）定时器与中断
3）ADC与DMA
4) 串行接口UART 通信
各实验项目达到要求并提交设计、结果报告（电子版，含1-2个截图） 5分
（有抄袭雷同迹象的报告，取消该项目成绩）
自主、有特点或创意的扩展设计 1分

## Slide 33
设计内容、结果展示截图参考
对要求部分给出简单解释、标注